## Slide 1: Основные направления развития системы обеспечения единства измерений Республики Беларусь
47-е заседание НТКМетр
25-26 апреля 2018
Задрейко Юрий Вадимович начальник Управления метрологии Госстандарта

## Slide 2
16 предприятий: Национальный метрологический институт и 15 ЦСМС
http://www.gosstandart.gov.by
Государственная метрологическая служба

## Slide 3
Основные изменения:
Термины и определения
Метрологическая прослеживаемость измерений
Сфера законодательной метрологии
Стандартные образцы
Уполномочивание юридических лиц на выполнение работ, связанных с обеспечением единства измерений
Проведение метрологической экспертизы
Государственная регистрация средств измерений по результатам поверки в сфере законодательной метрологии
Единая информационная система в области единства измерений
Проект Закона Республики Беларусь «Об обеспечении единства измерений»
включен в План подготовки законопроектов на 2018 год
разрабатывается с учетом положений Договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС)
продолжает политику, проводимую в рамках Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС)
Реализуется с 2017 г.
РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

## Slide 4: ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 2017
В 2017 г. в БелГИМ выдано 489 сертификатов калибровки с логотипами МБМВ и КООМЕТ, в т.ч. для зарубежных заказчиков (Азербайджан, Молдова, Россия, США, Чехия, Швеция, Литва, Польша, Казахстан, Узбекистан и др.)
поверка | 5 031 070
калибровка | 35 138
метрологическая аттестация | 2 658
аттестация испытательного оборудования | 59 104
государственные приемочные испытания (ГПИ) с целью утверждения типа | 137
государственные контрольные испытания | 255
Метрологический контроль средств измерений
Метрологическое подтверждение пригодности методик выполнения измерений – 648
Экспертиза программ метрологической аттестации –323

## Slide 5
Утверждение типа средств измерений
(по состоянию на 01.10.2017)
Всего: 2966 типов СИ
Chart: 
| СИ, изготавливаемые в Республике Беларусь | СИ, изготавливаемые в странах дальнего зарубежья | СИ, изготавливаемые в странах СНГ
Столбец1 | 633 | 923 | 1516
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 2017

## Slide 6
АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ И КОСМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПРОМЫШЛЕННЫЕ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ЭНЕРГЕТИКА И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
МЕДИЦИНА
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ГНТП «Эталоны и научные приборы» 2016 – 2020 гг.

## Slide 7
ГНТП «Эталоны Беларуси», 2017
В 2017 году продолжены работы по 10 заданиям подпрограммы «Эталоны Беларуси» 2016-2020 годы и начаты работы по 5 новым заданиям, среди которых :
  Разработка и создание 10 Национальных эталонов;
  Разработка и создание 1 эталонной установки;
  Модернизация 3 Национальных эталонов.
  Сопровождение подпрограммы «Эталоны Беларуси»
БелГИМ являлся исполнителем 11 заданий и соисполнителем в 4 заданиях, выполняемых ИФ НАН Беларуси и ИПФ НАН Беларуси.
В 2017 году завершено задание 2.3 и создан Национальный эталон единицы скорости воздушного потока

## Slide 8
Эталонная база (2017 г.)
Национальный эталон
НЭ РБ 30-18 Единицы скорости воздушного потока
Предназначен для обеспечения метрологической прослеживаемости:
при мониторинге окружающей среды, контроле выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и контроле качества атмосферного воздуха,
в системах кондиционирования, отопления и вентиляции,
для санитарного, экологического и технического надзора в жилых и производственных помещениях,
для обеспечения безопасной работы на подъемниках, вышках, грузоподъемных кранах и других объектах, оборудованных устройствами аварийной ветровой защиты,
в шахтах и рудниках всех категорий на предприятиях химической, горно-рудной промышленности,
в авиации,
при проведении аэродинамических испытаний.
Эталон обеспечивает воспроизведение единицы скорости воздушного потока в диапазоне от 0,1 до 50 м/с с расширенной относительной неопределенностью 0,5 %.

## Slide 9
Государственные эталоны
В 2018 году планируется:
завершение работ по созданию 3 национальных эталонов, 1 эталонной установки и модернизации 2 национальных эталонов
проведение работ по 19 заданиям (4 из них - при наличии финансирования из республиканского инновационного фонда)
с учетом потребности реального сектора экономики Республики Беларусь
54 государственных эталона

## Slide 10
Код | Область измерений | Кол-во строк
T | Термометрия | 37
TF | Время и частота | 31
EM | Электричество и магнетизм | 42
AUV | Акустика, ультразвук, вибрация | 31
PR | Фотометрия и радиометрия | 11
L | Длина | 16
М | Масса и связанные с ней величины | 10
RI | Ионизирующее излучение | 51
QM | Химия и биология | 18
Калибровочные и измерительные возможности (СМС-строки)
По состоянию на 01.02.2018 в базе данных BIPM KCDB опубликовано 247 СМС-строк
В 2018 году планируется
дополнительно опубликовать не менее 5 СМС строк

## Slide 11
Исследования и сличения государственных эталонов
  проведение исследований 48 государственных эталонов
  участие в не менее чем 10 международных сличениях государственных эталонов для поддержания СМС-строк в базе данных BIPM KCDB
В 2018 году запланировано

## Slide 12
Технические регламенты Республики Беларусь – 1 ТНПА Республики Беларусь – 590: ГОСТ – 455 СТБ – 89 ТКП – 14 ПМГ – 8 РМГ – 24 Друге документы по метрологии – 817: Инструкции – 24 МИ – 718 МУ – 31 РД – 44 Всего 1408 ТНПА и документов по метрологии
Размещен в электронном виде на сайте БелГИМ в разделе «Издания» www.belgim.by
Метрология. Каталог (по состоянию на 01.01.2018)

## Slide 13
В 2017 году разработан:
СТБ 8077-2017 «Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Методы оценивания неопределенности измерений при калибровках. Общие положения»
Продолжаются работы по разработке:
СТБ ISO 13528 «Методы статистические, применяемые при проверке технической компетентности лабораторий посредством межлабораторных сличений
СТБ ISO/IEC Guide 98-4 Неопределенность измерений. Часть 4. Роль неопределенности измерений при оценке соответствия
СТБ IEC Guide 115 Применение неопределенности измерений к деятельности по оценке соответствия в электротехнической отрасли
СТБ «Назначение межповерочных (межкалибровочных) интервалов для средств измерений в сфере законодательной метрологии»
СТБ «Измерительное оборудование для сферы законодательной метрологии»
ТК BY 6
«Стандартизация в области метрологии»

## Slide 14
Пособие рассчитано на пользователей, уже познакомившихся с требованиями СТБ 8077-2017 /или имеющих некоторое представление о концепции неопределенности измерений в соответствии с "Руководством по выражению неопределенности измерения" (GUM).
В первую очередь пособие адресовано специалистам, выполняющим калибровку эталонов и средств измерений в калибровочных лабораториях, но может оказаться полезным для сотрудников испытательных лабораторий, осуществляющих калибровку измерительного и испытательного оборудования для своих собственных нужд, а также для органов по аккредитации.
Издания в области обеспечения единства измерений Серия «Практическая метрология»
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ по применению СТБ 8077-2017 «Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Методы оценивания неопределенности измерений при калибровках. Общие положения» . ПРИМЕРЫ ОЦЕНИВАНИЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ ПРИ КАЛИБРОВКАХ

## Slide 15
Рекомендации разработаны специалистами БелГИМ в помощь сотрудникам испытательных и калибровочных лабораторий (в том числе имеющих аккредитацию), которые в своей деятельности используют измерительное оборудование, обеспечивающее метрологическую прослеживаемость результатов измерений в соответствии с Политикой ILAC P10:01/2013.
Рекомендации разработаны на основании национальных и международных документов и рекомендаций, устанавливающих требования к метрологическому обеспечению измерительного оборудования лабораторий.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МЕТРОЛОГИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ измерительного оборудования испытательных и калибровочных лабораторий в соответствии с политикой ILAC P10:01/2013
Издания в области обеспечения единства измерений Серия «Практическая метрология»

## Slide 16
Проверка квалификации и межлабораторные сличения
Назначение уполномоченного органа по координации и научно-методическому обеспечению программ проверки квалификации
Приказом Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 08.02.2017 №19 Белорусский государственный институт метрологии назначен Уполномоченным органом
ЗАДАЧИ и НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
координация разработки программ проверки квалификации
научно-методическое обеспечение разработки и проведения программ ПК
анализ результатов реализации программ проверки квалификации
сотрудничество БелГИМ и БГЦА по вопросам реализации программ ПК

## Slide 17: Портал по метрологии
www.oei.by
В 2018 году продолжится наполнение разделов Интернет-портала организациями ГМС
Единая информационная среда сформирована в соответствии с Концепцией развития Государственной метрологической службы до 2020 года

## Slide 18
Международное сотрудничество
Региональный уровень
Евро-Азиатское сотрудничество государственных метрологических учреждений (КООМЕТ)
Участие в проектах по сличениям национальных эталонов – ежегодно не менее 10 (в 2016 году – 14)
Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС)
Разработка межгосударственных стандартов и документов, устанавливающих порядки взаимодействия метрологических служб стран, в т.ч. в части признания результатов метрологических работ, а также требования к средствам измерений
Международный уровень
Метрическая Конвенция
Договоренность о взаимном признании национальных эталонов и сертификатов калибровки и измерений, выдаваемых НМИ (CIPM MRA)
Публикация СМС-строк о наилучших калибровочных и измерительных возможностях
Международная организация законодательной метрологии (МОЗМ)
Разработка на базе документов МОЗМ национальных стандартов, устанавливающих требования к средствам измерений. На 01.02.2017 действует 30 национальных гармонизированных ТНПА. Планируется участие в 5 (и более) ТК МОЗМ из 18